# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  兴隆县杰鸣商贸有限公司固体废弃物（煤矸石）综合加工利用改扩建项目

建设单位（盖章）：兴隆县杰鸣商贸有限公司

编制日期：  2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 兴隆县杰鸣商贸有限公司固体废弃物（煤矸石）综合加工利用改扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-130822-89-02-120349 |
| 建设单位联系人 | 潘雷鸣 | 联系方式 | 15731492999 |
| 建设地点 | 河北省承德市兴隆县平安堡镇平安堡村 |
| 地理坐标 | （ 177 度 35 分 0.786 秒， 40 度 31 分 4.840 秒） |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 103 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 兴隆县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 兴审批投字【2022】3号 |
| 总投资（万元） | 5200 | 环保投资（万元） | 790 |
| 环保投资占比（%） | 15.2% | 施工工期 | 2022年2月-3月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |

| 规划情况 | 规划名称：《河北兴隆经济开发区总体规划（2018-2030）》 审批机关：兴隆县人民政府 审批文件名称：兴隆县人民政府关于《河北兴隆经济开发区总体规划（2018-2030）》、《河北兴隆经济开发区控制性详细计划（（2018-2030））》的批复 审批文号：兴政批【2020】53号 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《河北兴隆经济开发区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》 审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称：关于转送河北兴隆经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函 审查文号：冀环环评函【2020】55号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析： 根据《河北兴隆经济开发区总体规划(2018-2030)》，河北兴隆经济开发区的产业在空间上呈组团布局，按照“带状发展，组团布局，核心带动”的发展思路，规划经济开发区形成“一心五组团”的产业空间布局。一心：经济开发区的技术支撑和综合服务核心。五组团：包括大小河南组团、小东区组团、水泉甸子组团、平安堡组团和北营房组团。 本项目选址位于兴隆县平安堡镇平安堡村属于平安堡组团，平安堡组团涉及平安堡 1 个村，规划建设用地面积305.81公顷，重点发展金属冶炼（含钒钛冶炼）、压延及制品、家具和木制品生产、废弃资源综合利用等产业及相关产业。本项目为固体废弃物（煤矸石）综合加工利用改扩建项目，符合该平安堡组团产业定位。 2、规划环评符合性分析： 根据《河北兴隆经济开发区总体规划环境影响报告书》及《关于转送河北兴隆经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环环评函[2020]55号），入区企业项目应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年本）》（冀政办发【2015】7号）等文件要求，本项目为固体废弃物（煤矸石）综合加工利用改扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年本）》（冀政办发【2015】7号）中的限制类和淘汰类。 综上，本项目符合《河北兴隆经济开发区总体规划环境影响报告书》及《关于转送河北兴隆经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环环评函[2020]55号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析。 项目与生态保护红线的符合性分析： 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目不新增占地，原有项目选址距离生态红线最近为北侧501米，符合生态环境保护的要求，项目选址与生态保护红线位置关系如下图所示： 图1-1 项目选址与生态保护红线位置关系图 2、项目与环境质量底线的符合性分析： 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 （1）环境空气：根据《2020年承德市环境状况公报》（2021年5月，承德市生态环境局），2020年兴隆县环境空气常规污染物中O3超标，兴隆县为环境空气质量不达标区。 本项目运营期产生的废气主要为颗粒物，不产生挥发性有机物和氮氧化物等臭氧前驱体，不会造成臭氧环境质量恶化，项目产生的各污染物采取相应措施后，经大气影响分析满足相应标准要求，符合大气环境质量底线的要求。 （2）水环境：本项目运营期不涉及生产废水产生，对区域水环境质量影响较小，符合水环境质量底线的要求。 （3）土壤环境：根据工程分析，项目不存在土壤环境污染途径，对区域土壤环境质量影响较小，符合土壤环境质量底线的要求。 综上，项目符合环境质量底线的要求。 3、项目与资源利用上线的符合性分析： 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目为固体废弃物（煤矸石）综合加工利用改扩建项目，不属于高污染、高消耗型及资源开发类项目，不涉及突破能源利用上线。运营期用水主要来源为自备水井，改扩建后项目不新增用水，新鲜水量为17.939m3/d（5381.7m3/a），用水量较小，不会突破水资源利用上线。项目选址位于工业园区内，利用现有工程占地，不新增工业用地，不会突破土地利用资源上线。 项目符合资源利用上线的要求。 4、项目与环境准入负面清单符合性分析： 项目选址位于兴隆县平安堡镇平安堡村，地理坐标：E117°35′0.786″，N 40°31′4.840″，根据《承德市“三线一单”生态环境准入清单》（2021年6月 承德市生态环境局）可知，本项目属于编号：ZH13082220005。 表1-1 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号 省 市 县 涉及乡镇 管控类型 环境要素类别 维度 管控措施 企业情况 符合性 ZH13082220005 河北省 承德市 兴隆县 平安堡镇 重点管控单元 大气环境高排放重点管控区、河北兴隆经济开发区中区、水环境工业重点管控区 空间布局约束 1、 禁止建设：31450 毫米以下热轧带钢（不含特殊钢）项目；公称容量 30 吨以上 100 吨以下的转炉，公称容量100 吨以上但未同步配套煤气回收、除尘装置。淘汰类热轧窄带钢轧机。 2、柳河两岸布局污染较轻的工业项目，避免对柳河地表水体产生影响。 1、不涉及； 2、本项目运营期无废水排放。 符合 污染物排放管控 3、钢铁行业废气排放需满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》要求。开发区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 4、工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施，组织对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，地方各级人民政府应当组织有关部门和单位开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出；经评估可继续接入污水管网的，工业企业应当依法取得排污许可。 5、直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；未依法取得排污许可证排放水污染物的，应责令改正或者责令限制生产、停产整治；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 3、不涉及； 4、企业已取得排污许可证； 5、企业已取得排污许可证； 符合 环境风险防控 6、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 7、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 8、使用《有毒有害气体大气污染物名录》中有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害 物质的企业，应当实施强制性清洁生产审核。排放有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当 取得排污许可证，并按照国家相关规定，建立环境风险预警体系，对排放口和周边环境定期 监测；评估环境风险，排查环境安全隐患；有效措施防范环境风险。 9、排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的企业事业单位和其他生产经营 者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，采取有效措施 防范环境风险。 10、工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。 6、已委托第三方编制应急预案； 7、已建立有效的事故风险防范体系； 8、不涉及； 9、不涉及； 10、企业危险废物暂存间已采取有效的防渗漏措施，防渗系数K≤10-10cm/s。 符合 资源利用效率 11、推进企业内部工业用水循环利用，提高重复利用率。推进园区内企业间用水系统集成优 化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。 11.本项目运营期产生的废水主要为洗车废水和养护废水，洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车工序；养护废水全部蒸发，不外排。 符合 根据《灵寿县等22县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知中河北省兴隆县国家重点生态功能区产业准入负面清单：项目所属行业类别为（N7723）固体废物治理未列入兴隆县产业准入负面清单，不属于限制或禁止类。 综上，项目符合环境准入负面清单的要求。 5、 “三线一单”符合性结论 由以上分析结果可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中关于“三线一单”管控要求，与《承德市“三线一单”生态环境准入清单》中的管控要求不冲突。 二、生态环境保护规划符合性分析 1、《承德市城市总体规划》（2016-2030年）生态功能区如下图所示： 图1-2 承德市生态功能区划 《承德市城市总体规划》（2016-2030）将承德市（8县3区）划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。本项目所述区域为兴隆县平安堡镇，根据承德市总体规划，兴隆县平安堡镇属于“冀北及燕山山地生态区（Ⅱ）---城市规划发展亚区（II-3）-营子矿区矿山环境综合治理区”， 该区域主要生态环境问题、生态服务功能、建设方向及措施如下表所示。 表1-1 承德市总体规划中生态功能区划相关功能分区 生态区 生态亚区 生态功能区 主要生态环境问题 生态服务功能 建设方向及措施 冀北及燕山山地生态区Ⅱ 城市规划发展亚区Ⅱ-4 营子矿区矿山环境综合治理区 本生态功能区重工业比重大，许多工厂（水泥厂、电厂等）在生产过程中必然要产生污染，所以治理污染、保护环境的任务重，由于采矿造成的开采区生态破坏、污染，排土场堆放造成了各种环境污染。 矿山恢复、水土保持 加强对矿产资源的调查、评价、勘察、开采的规划管理，大力调整和优化矿产资源开发利用结构，积极推进规模办矿，集约经营；深化矿业体制改革与创新，大力培育、发展和规范矿业权市场；依靠科技进步与创新，促进采选技术优化升级，加强矿山废弃物综合利用，提高矿产资源开发利用水平。在开发的同时，加强矿山生态环境保护与恢复治理，创建“绿色矿区”，建立健全矿山地质灾害预报和防治系统。 本项目为固体废弃物（煤矸石）综合加工利用改扩建项目，加强矿山废弃物综合利用，提高矿产资源开发利用水平，与《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划中该区域的生态服务功能和建设的方向不冲突。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、改扩建项目建设情况说明 改扩建项目主要建设内容为将现有3500万标砖/年的煤矸石实心砖生产线改建为3500万标砖/年的水泥砖生产线，不新增设备，依托原有制砖设备；新建煤矸石破碎系统，处理能力为50万吨/年，新增破碎、筛分、皮带等生产设备；新建生产车间、成品库和原料库。依托现有办公及生活等其他配套设施。 改扩建后项目概况 项目名称：兴隆县杰鸣商贸有限公司固体废弃物（煤矸石）综合加工利用改扩建项目 建设性质：改扩建 建设单位：兴隆县杰鸣商贸有限公司 建设地点：承德市兴隆县平安堡镇平安堡村 本项目不建设办公楼及生活配套设施，依托原有项目的生活设施，危险废物暂存间依托于现有工程，拟建工程主要建设内容详见表2-1。 表2-1 改建工程主要建设内容 序号 类别 名称 建设内容 备注 1 主体工程 生产车间 建筑面积3000m2，钢结构，高18m，内置本项目新增的1条煤矸石破碎生产线。 新建 原料厂房 建筑面积3000m2，钢结构，内置水泥砖生产线一条。 利旧 2 储运工程 成品库 1座，建筑面积2000m2，高18m，钢结构，用作存储本项目煤矸石粉碎产品。 新建 原料堆场 建筑面积3000m2，堆存原料煤矸石，四面设置高于堆放物高度的封闭的防风抑尘网，并采取喷淋抑尘措施防治扬尘污染。 利旧 原料库 1座，建筑面积3000m2，高18m，钢结构，用作存储砂子和石子。 新建 3 辅助工程 沉淀池 1座，长20m，宽5m，深5m，容积为500m3，用于处理洗车废水。 利旧 4 公用工程 给水 项目运营期生产用水取自厂区内自备水井。 利旧 排水 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排； 搅拌用水全部进入产品，不外排； 养护废水全部蒸发，不外排。 / 供电 依托兴隆县平安矿业有限公司35kV变电站。 / 供暖 冬季不生产，办公区值班采用电采暖。 / 5 环保工程 废气 项目破碎、筛分工序产生的粉尘由集气罩收集，经1#布袋除尘器净化后经一根21m的排气筒P1有组织排放。 / 项目搅拌工序产生的粉尘由集气罩收集，经2#布袋除尘器净化后经一根21m的排气筒P2有组织排放。 水泥筒仓冲料过程中产生的粉尘经筒仓顶部的单机布袋除尘器处理后经P3排气筒有组织排放。 / 成品库和原料库定期洒水抑尘，地面长期保持湿润。 / 原料堆场四面设置高于堆放物高度的封闭的防风抑尘网，并采取喷淋抑尘措施防治扬尘污染 / 厂区运输道路进行地面硬化，其余裸露地面进行绿化、车辆减速慢行、采用具有加装苫盖的措施的货车、原料装载高度不得超出车厢高度、进出车辆利用光电感应洗车喷淋装置进行清洗等措施减少运输扬尘。 / 废水 项目运营期无生产废水排放； 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用； 养护废水全部蒸发，不外排。 / 噪声 厂房封闭隔音，基础减震，地面硬化。 / 固体废物 除尘器的除尘灰回用于生产。 / 沉淀池底泥经压滤后回用于现有工程水稳搅拌站利用。 / 不合格产品（废砖）集中收集后回用于生产。 / 项目产生的危险废物主要是废润滑油、废润滑油桶等，暂时贮存于危险废物暂存间，定期由有资质的单位进行处理。 / 主要原辅材料的种类和用量情况详见下表2-2。 表2-2 现有工程和改扩建后项目原辅材料及消耗情况对比一览表 序号 材料 名称 单位 现有工程项目 改扩建项目 备注 年用量 年用量 1 原材料 煤矸石 t/a 300000 500000 外购 石子 t/a / 10000 来源：现有工程煤矸石破碎筛分生产线 砂子 t/a / 10000 外购 水泥 t/a 500 5000 外购 2 能源 电 kWh 50万 50万 - 水 m3/a 218940 14447.7 自备水井 主要生产设备详见下表2-3。 表2-3 主要生产设备清单 序号 主要生产单元 生产工艺 设备名称 型号 数量（台/套） 备注 1 煤矸石破碎生产线 破碎 破碎机 1070，40t/h 1 新增 2 给料 给料斗 / 1 新增 3 物料输送 皮带输送机组件 宽800，长度30米 4 新增 4 筛分 滚筛 XG1.8米-5米 1 新增 5 制砖生产线 水泥存储 水泥筒仓 100t 1 利旧 6 搅拌 搅拌机 50，15t/h 1 利旧 7 制砖 砖砌块成型机 H3 1 利旧 8 配料 配料斗 / 3 利旧 9 物料输运 斗提机 / 1 利旧 10 / 除尘工艺 布袋除尘器 / 3 2台新增，1台利旧 主要产品及产能 本项目将原3500万标砖/年的煤矸石实心砖生产线变更为3500万标砖/年的水泥砖生产线。新建煤矸石破碎系统，处理能力为50万吨/年；主要产品方案详见下表2-4： 表2-4 现有工程和改扩建后项目主要产品方案对比一览表 序号 产品名称 单位 年产量 1 水泥砖 标砖/年 3500万 2 煤矸石粉碎产品 t/a 49.9955万 劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动员工，年生产300天，每天一班，每天工作8小时。 平面布置 本项目入口位于厂区西南侧，入口东侧为办公区，入口北侧由南至北依次为产品库房、选砂车间、破碎车间，厂区西北侧依次为混凝土车间、水稳车间、制砖生产车间，沉淀池位于厂区的东北侧；选砂车间南侧依次为本项目新建的成品库房、原料库房、生产车间。 6、给排水情况 （1）给水 由于本项目不新增员工，故不新增生活用水。项目生产用水来自厂区内自备水井，主要用于搅拌用水、洗车用水和养护用水。 搅拌用水：参照《工业取水定额 第13部分：建材行业》（DB13/T 5448.13-2021）中表1建材行业取水定额，石膏、水泥制品及类似制品制造 预拌混凝土先进值为0.16m3/m3产品，则用水量为0.389m3/d（116.8m3/a）。 洗车用水：根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）中表9 服务业用水定额 汽车洗车 自动洗车先进值为22L/（辆·次） ，车辆总计30辆，年运载车次为17166次，则冲洗用水为37.77m3/d（11329.56m3/a）。车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，洗车废水除损耗外均为洗车废水，损耗系数按20%计，则补充新鲜水量为：7.55m3/d（2265m3/a）。 养护用水：按照10m3/d计，项目年生产300天，则年用水量为3000m3/a。 综上，生产用水总计：48.159m3/d（14447.7m3/a），其中新鲜水量为17.939m3/d（5381.7m3/a），循环水量为30.22m3/d（9066m3/a）。 排水 搅拌过程用水随生产工艺进入最终产品中，不产生废水。养护用水自然蒸发，不外排。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车工序，洗车废水按年用水量80%计，则洗车废水产生量为：30.22m3/d（9066m3/a）。 项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、建设项目施工期工艺流程简述 拟建项目大部分工程为利用原有工程，项目需新建生产车间、成品库、原料库等辅助生产设施。 项目建设阶段工艺流程简述如下： 1、场地清理：包括清理地表、平整地表等； 2、土 石 方：包括地面挖掘、砌筑基础等； 3、建筑施工：包括混凝土工程、钢构工程等； 4、后期清理：包括后期完善收尾、清理现场等。 建设阶段工艺流程及产排污节点示意图如下图所示： （排污节点：G废气；N噪声；S固废） 图2-2 建设阶段工艺流程及产排污节点示意图 生产运行阶段工艺流程简述 1、煤矸石破碎筛分生产工艺流程图如下： （排污节点：G废气；N噪声） 图2-3 煤矸石破碎工艺流程及产排污节点示意图 工艺流程简述如下： 煤矸石由汽车直接运至原料堆存区，经装载机送至给料斗内，进入给料机后经1#皮带输送运送至破碎机内进行破碎，破碎完成后由2#皮带输送运至滚筛机内进行筛分，筛上物经3#皮带返回破碎机内进行再次破碎，筛下物经4#皮带输送至成品堆存区，再由铲车运至成品库内储存，待售。破碎和筛分产生的粉尘由集气罩进行收集，经1#布袋除尘器净化后通过排气筒P1有组织排放。整个生产工序均在生产车间内进行，车间封闭，设置雾炮抑尘装置，定期洒水抑尘。 汽车、皮带输送机、破碎机、筛分机、给料机等生产设备产生的噪声采取基础减震、厂房隔音等措施。 2、制砖工序生产工艺流程图如下： （排污节点：G废气；N噪声） 图2-4 制砖工艺流程及产排污节点示意图 工艺流程简述如下： 由现有工程产生的原料石子经装载机运至原料库储存，外购的砂子经汽车运至原料库储存，原料车间封闭，定期洒水抑尘，生产时经铲车输送进入各自配料斗内，按照一定的配比，通过斗提机运至搅拌机内，水泥存储在水泥筒仓内，由泵送至搅拌机入口，进入搅拌机后与物料混合，按照一定比例加入一定量的水进行搅拌、混合，搅拌均匀后，搅拌混合后的物料由皮带输送机送至制砖机，在压力作用下一次压制成型，此过程中产生的废砖打碎后返回没煤矸石破碎生产工序重新利用；成型砖运至养护区自然养护。在养护过程中定时洒水，增强成品的使用性能和抗压强度，晾晒养护好的产品外运出售。整个生产工序均在现有工程原料厂房内进行，车间封闭，设置水喷淋抑尘装置，定期洒水抑尘。 汽车、搅拌机、制砖机、斗提机等生产设备产生的噪声采取基础减震、厂房隔音等措施。 主要产排污环节详见表2-5。 表2-5 主要产排污环节一览表 生产线 类别 序号 排污节点 污染物 产生特征 措施 煤矸石破碎生产线 废气 G1 煤矸石储存 粉尘 连续 煤矸石放置于原料堆场，四面设置高于堆放物高度的封闭的防风抑尘网，并采取喷淋抑尘措施防治扬尘污染。 G2 给料 颗粒物 连续 给料斗放置于封闭的生产车间内，车间设置雾炮装置洒水降尘。 G3 破碎工序 颗粒物 连续 破碎产生的粉尘由集气罩进行收集，经1#布袋除尘器净化后通过排气筒P1有组织排放。 G4 筛分工序 颗粒物 连续 筛分产生的粉尘由集气罩进行收集，经1#布袋除尘器净化后通过排气筒P1有组织排放。 G5 成品堆存 粉尘 连续 成品堆存于成品库内，定期洒水抑尘。 噪声 N1~N3 生产设备 A声级 连续 基础减震、厂房隔音。 制砖生产线 废气 G1、G2 原料储存 粉尘 连续 石子和砂子放置于原料库内储存。 G3 配料 粉尘 连续 配料斗放置于封闭的生产车间内，车间内设置雾炮洒水降尘。 G4 斗提机 颗粒物 间断 斗提机放置于封闭的生产车间内，车间内设置雾炮洒水降尘。 G5 搅拌 颗粒物 连续 搅拌产生的粉尘由集气罩进行收集，经2#布袋除尘器净化后通过排气筒P2有组织排放。 G6 水泥筒仓 颗粒物 间断 水泥筒仓顶部配带一套单机布袋除尘器，筒仓含尘废气净化后经排气筒P3有组织排放. 废水 W1 养护 养护废水 间断 养护废水自然蒸发，不外排。 / 洗车 洗车废水 间断 经沉淀池沉淀后循环使用。 噪声 N1~N4 生产设备 A声级 连续 基础减震、厂房隔音。 固废 / 除尘器 除尘灰 间断 集中收集回用于生产。 / 沉淀池 沉淀池底泥 间断 沉淀池底泥经压滤后回用于现有工程水稳搅拌站利用。 / 制砖工序 不合格产品 间断 集中收集回用于生产。 / 设备维护 废润滑油油桶和废润滑油 间断 集中收集后在危险废物暂存间暂存，定期交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司最终处置。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程项目说明 现有工程主要建设内容及规模 （1）项目名称：兴隆县杰鸣商贸有限公司固体废弃物（煤矸石）综合加工利用项目。 （2）建设单位：兴隆县杰鸣商贸有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：承德市兴隆县平安堡镇平安堡村。 （5）建设规模：建设3500万标砖/年的煤矸石实心砖生产线一条，建设15万立方米/年的蒸压养护加气混凝土生产线一条，建设20万立方米/年的水稳层生产线一条，建设10万立方米/年的水泥预制板及异形水泥预制品生产线一条。产品方案详见表2-6。 表2-6 主要产品方案 序号 产品名称 单位 年产量 1 煤矸石实心砖 标砖/年 3500万 2 混凝土 立方米/年 15万 3 水稳层 立方米/年 20万 4 水泥预制板及异形水泥预制品 立方米/年 10万 （6）主要建设内容：本项目占地面积26666.8m2，总建筑面积为24252.098m2，包括生产车间、原料及成品厂房，办公区及库房、沉淀池等。主要建构筑物见表2-7。 表2-7 主要建构筑物 序号 建构筑物名称 建构筑物规模 结构形式 备注 1 生产车间 5000m2 轻钢结构 新建 2 原料厂房 3000m2 轻钢结构 新建 3 成品厂房 2000m2 轻钢结构 新建 4 沉淀池 1座（20*5*5） 钢筋混凝土 500m3 5 办公区 1000m2 轻钢结构 合计 11000m2 （7）主要原材料及能源消耗见表2-8。 表2-8 主要原材料及能源消耗 序号 原料名称 单位 年用量 备注来源 1 煤矸石 t/a 300000 外购 2 废石 t/a 100000 外购 3 钢筋 t/a 300 外购 4 脱模剂 t/a 2.8 外购 5 焊丝 t/a 120吨 外购 6 水泥 t/a 500 外购 7 新鲜水 t/a 81240 8 电 万kwh 50 （8）主要生产设备见表2-9。 表2-9 主要生产设备 序号 名 称 规格 数量 备注 1 破碎机 800×1200 1台 大破 2 破碎机 40×140 2台 二破 3 破碎机 225×100 1台 锤破 4 振动筛 电机30kw*2 一台 5 振动筛 电机30kw*2 一台 6 皮带 宽1.4m×42m电机75kw 1套 7 皮带 宽1.4m×58m电机75kw 1套 8 皮带 宽1.2m×31m电机37kw 2套 9 皮带 30m 电机22kw 2套 10 皮带 宽1m×32m电机22kw 1套 11 皮带 宽1.2m×23m电机37kw 1套 12 给料机 宽1.6m×6m电机30kw 1台 13 液压泵 34BH-H10B-T 电机4kw 1台 14 空压机 W-0.98 电机7.5kw 1台 15 除尘雾炮 电机3kw 1台 16 除尘通风 4-68 电机55kw 1台 17 除尘通风 4-72 电机22kw 1台 18 除尘通风 4-68 电机37kw 1台 19 除尘出料机 电机18.5kw 1台 20 球磨机 2136 电机210kw 1台 21 钢泵 四寸 电机30kw 1台 22 滚筛 1.2m×2m电机5.5kw 1台 23 筛子 2m×5m电机18.5kw 1台 24 脱水筛 1.8m×3.6m电机3.7kw 1台 25 输送机 0.8m×24m电机15kw 1台 26 输送机 0.7m×15m电机11kw 1台 27 输送机 0.7m×12m电机7.5kw 1台 28 输送机 0.8m×30m电机15kw 1台 29 卸料机 XWD2-29-0.75电机0.75kw 1台 30 高压泵 80ZJW电机30kw 1台 31 加药泵 2寸电机0.75kw 1台 32 搅拌机 XLD4-59-2.2电机2.2kw 2台 33 捞沙机 2m×3m电机7.5kw 2台 34 水稳搅拌机 BSI500 2台 35 给料斗 电机1.5kw 5个 36 水泥仓 200t 3个 37 水泥仓 100t 3个 38 水泥仓 80t 2个 39 皮带机 3m 电机15kw 5套 40 皮带机 6m 电机11kw 1套 41 混凝土搅拌机 180t/h电机55kw 2台 42 皮带 40m 电机45kw 1套 43 皮带 20m 电机11kw 1套 44 配料斗 / 8个 45 气泵 V-0.9/8 1台 46 砖砌块成型机 H3型 1台 47 压滤机 XMZ200/1250-UB电机4kw 1台 （9）劳动制度及定员：本项目投入运行后，年工作300天，1班制，新增劳动定员20人。 （10）工程投资及环保投资：项目总投资3500万元，环保投资168万元，占总投资比例4.8%。 （11）占地面积：本项目占地面积26666.8m2，总建筑面积为24252.098m2。 2、现有工程生产工艺 本项目主要以煤矸石和废石为原料，通过破碎筛分水洗等工序，生产制成不同粒径的石子和石粉，进入产品库房堆存，其中石粉用于制煤矸石实心砖，石子制成蒸压养护加气混凝土、水稳层和水泥预制板及异形水泥预制品，具体工艺流程如下： （1）原料：煤矸石和废石采用汽车运输运至厂区原料堆场内； （2）投料、破碎：先将煤矸石和废石料通过给料机投入破碎机内进行粗破，粗破后进入第二道破碎机进行细破，然后通过皮带输送机输送至筛分机进行筛分； （3）筛分：将破碎好的砂料通过筛分机进行两次筛分，其中，一次筛分产生的筛上物返回锤式破碎机重新破碎，筛下物部分进入石子库，部分进入二次筛分工序选出四种不同规格的产品，粒度分别为30mm、20mm、10mm和石粉，分别通过相应的皮带输送至相应的堆场； （4）水洗：将筛分好的石粉通过铲车转运至直线筛入料口，经直线筛筛分后，筛下物成品石子入库，筛上物通过皮带输送至球磨机，经球磨机磨碎后进入水洗工序，经水洗后进入成品库。 本生产车间直线筛、球磨机、洗砂机产生的废水经板框压滤、沉淀池沉淀后返回高位水箱，回用于生产工序。 （排污节点：W污水；G废气；S固废；N噪声） 图2-5 煤矸石破碎筛分水洗工艺流程图及产排污节点图 （5）搅拌与水洗：筛分、水洗好的不同粒径石子经汽车输送进入制砖车间的搅拌机内，并与水泥按照不能比例配比输送至搅拌机内，同时加入定量水搅拌； （6）压制成型：搅拌混合后的物料由皮带输送机送至制砖机，在压力作用下一次压制成型，此过程中产生的废砖返回生产工序重新利用；同时，搅拌混合后的物料也可以进入预制板及异形水泥预制品生产线。 （7）养护：成型砖运至养护区自然养护。在养护过程中定时洒水，增强成品的使用性能和抗压强度，晾晒养护好的产品外运出售。 （8）水稳搅拌：将符合要求的石子通过皮带输送机与水泥、水按照比例要求加入水稳搅拌机，搅拌后的混料经皮带输送机输送至卸料口，直接由运输车送至施工现场。 （9）混凝土搅拌站：将符合要求的石子与水泥、水按照比例要求加入混凝土搅拌站，搅拌后的混料经卸料口直接卸入运输车，其中部分混凝土送至施工现场。 （10）水泥制品生产线：将钢筋经切割、绑扎和焊接后放入清理后的模具，然后将混凝土进行浇筑，再经过养护和脱模，放入水泥制品存放区待售。 （排污节点：W污水；G废气；N噪声） 图2-6 水泥砖、水稳、混凝土和水泥制品生产工艺流程图 3、现有工程产排污节点 现有工程主要排污节点一览表见表2-10。 表2-10 现有工程产排污节点 排污节点 污染物 措施 废气 原料堆场 颗粒物 原料堆场设置围挡，并用防风抑尘网进行遮盖 石子储存 粉尘 厂房封闭、洒水降尘 砂子储存 粉尘 厂房封闭、洒水降尘 破碎工序 颗粒物 经集气罩收集后由1#布袋除尘器处理，处理后的废气经30m高排气筒P1排放 筛分工序 颗粒物 经集气罩收集后由2#布袋除尘器处理，处理后的废气经30m高排气筒P2排放 入料口及皮带输送 粉尘 入料口采取洒水降尘，皮带输送采用廊道封闭方式进行降尘 水泥筒仓 颗粒物 水泥筒仓仓顶呼吸孔设置单机布袋除尘器进行除尘 搅拌 颗粒物 通过采用水喷淋方式，以及加水进行搅拌降尘抑尘 焊接 烟尘 厂房封闭，无组织排放 车辆运输 粉尘 运输道路进行硬化，控制运输量的同时用苫布进行遮盖 废水 洗砂废水、浓密废水、压滤废水 SS 经沉淀池沉淀后，澄清液返回至浓密灌，澄清液回用于选砂、降尘 洗车废水 SS 经沉淀池沉淀后，回用于洗车工序 生活污水 COD、BOD5 氨氮、SS 用于厂区泼洒降尘、绿化 噪声 生产设备 A声级 车间封闭、低噪声设备、基础减震、禁止鸣笛 固废 除尘器 除尘灰 回用于生产 制砖及水泥制品生产 废砖及废水泥制品残次品 集中收集回用于生产 沉淀池 底泥滤饼 回用于水稳搅拌站利用 废润滑油和废油桶 危险废物 集中收集后在危险废物暂存间暂存，定期交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司最终处置 现有项目环保手续执行情况 现有工程于2020年5月21日取得承德市生态环境局兴隆县分局关于《兴隆县杰鸣商贸有限公司固体废弃物（煤矸石）综合加工利用项目环境影响报告表》的审批意见，审批文号：兴环评审字【2020】第010号，详见附件。 2021年10月28日，兴隆县杰鸣商贸有限公司组织召开了环境保护自主验收会，并取得了专家意见，详见附件。 2020年8月5日，兴隆县杰鸣商贸有限公司取得了排污许可证，编号：91130822MA08FT9Q5Y001Q，详见附件。 三、现有工程污染物产生与排放情况 1、大气污染物 现有工程运营期产生的废气包括原料堆场粉尘、石子库粉尘、砂子库粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、运输扬尘、入料口及皮带输送粉尘、水泥筒仓呼吸口产生的粉尘和搅拌系统粉尘，主要污染因子为颗粒物。 （1）采取的治理措施：原料堆场设置围挡，并用防风抑尘网进行遮盖，石子成品位于封闭的石子库内，并设水喷淋装置定时适量的洒水降尘；砂子成品位于封闭的砂子库内，并设水喷淋装置定时适量的洒水降尘；物料破碎过程会产生粉尘，经集气罩收集后由布袋除尘器处理，处理后的废气经30m高排气筒P1排放；筛分过程会产生粉尘，经集气罩收集后由布袋除尘器处理，处理后的废气经30m高排气筒P2排放；在原料进入破碎机入口处产生粉尘，通过洒水抑尘降低污染；在皮带输送过程中对皮带输送产生的粉尘采用廊道封闭方式进行降尘；水泥筒仓仓顶呼吸孔设置单机布袋除尘器进行除尘；在石料搅拌过程中会产生一定的粉尘，搅拌机在封闭的车间内运行，同时项目通过采用水喷淋方式，以及加水进行搅拌降尘抑尘；排放总量0.578t/a。 成品运输产生的粉尘，采取厂区、运输道路进行地面硬化，其余裸露地面进行绿化的措施，控制运输量的同时用苫布进行遮盖。 （2）污染物达标排放情况：根据兴隆县杰鸣商贸有限公司委托承德圣合环境检测有限公司于2020年9月4日-5日对现有工程进行验收检测，并出具了检测报告：（圣合(检)字WT2021-1668，根据2020年9月4日-5日的废气检测结果，统计如下： 表2-11 现有工程有组织排放废气污染物检测情况统计表 检测日期 检测 点位 检测因子 检测次数 标准值 达标 1 2 3 平均值 2021.09.04 破碎工序布袋除尘器排气筒出口 排气量(Nm3/h) 46058 46619 47002 46560 / / 低浓度颗粒物 排放浓度（mg/m3） 6.3 7.0 7.5 6.9 10 达标 排放速率（kg/h） 0.24 0.27 0.29 0.27 / / 筛分工序布袋除尘器排气筒出口 排气量(Nm3/h) 20721 20894 21036 20884 / / 低浓度颗粒物 排放浓度（mg/m3） 6.4 7.0 7.6 7.0 10 达标 排放速率（kg/h） 0.11 0.12 0.13 0.12 / / 2021.09.05 破碎工序布袋除尘器排气筒出口 排气量(Nm3/h) 45471 45981 46492 45981 / / 低浓度颗粒物 排放浓度（mg/m3） 6.8 7.2 7.7 7.2 10 达标 排放速率（kg/h） 0.25 0.27 0.29 0.27 / / 筛分工序布袋除尘器排气筒出口 排气量(Nm3/h) 20745 21332 20975 21017 / / 低浓度颗粒物 排放浓度（mg/m3） 6.5 7.1 7.6 7.1 10 达标 排放速率（kg/h） 0.11 0.12 0.13 0.12 / / 表2-12现有工程无组织排放废气污染物检测情况统计表 检测项目 采样日期 检测点位 第1次 第2次 第3次 第4次 周界外浓度最高点 达标 分析 总悬浮 颗粒物 2021.09.04 1# 0.116 0.097 0.077 0.096 0.5 达标 2# 0.330 0.309 0.270 0.289 0.5 达标 3# 0.466 0.444 0.405 0.424 0.5 达标 4# 0.349 0.328 0.289 0.308 0.5 达标 2021.09.05 1# 0.058 0.116 0.097 0.077 0.5 达标 2# 0.311 0.368 0.348 0.328 0.5 达标 3# 0.408 0.465 0.444 0.424 0.5 达标 4# 0.311 0.348 0.328 0.309 0.5 达标 根据上述监测结果并进行统计分析，现有工程破碎、筛分工序产生的颗粒物经过布袋除尘器处理达标后通过排气筒排放，最大排放浓度为7.7mg/m³，检测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第II时段水泥制品生产颗粒物标准限值要求；厂界无组织排放颗粒物周界外浓度最大值为0.466mg/m³，检测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表2无组织排放限值的要求；现有项目的大气污染物为达标排放。 2、水污染物 现有工程产生的废水包括生产废水和生活污水。 采取的治理措施：生产废水主要为洗砂废水、浓密废水、压滤废水，主要污染物为SS，生产废水全部流入沉淀池沉淀，占地面积为100m2，容积为500m3，澄清液返回至浓密灌，浓密灌体积为500m3，澄清液回用于选砂、降尘；生活污水用于厂区泼洒降尘、绿化等，不外排。 污染物排放情况：生产废水综合利用，生活污水泼洒降尘、绿化，均不外排。 3、噪声 运营期产生的噪声主要为生产过程中给料机、破碎机、筛分机、输送机、制砖机、搅拌机、压滤机等，以及风机和泵房设备运行产生设备噪声；营运中原料、成品的运输过程中运输车辆会产生运输噪声。 采取的治理措施：生产设备均置于封闭的生产车间内，使用低噪声设备； 风机基座设置减震措施，降低设备震动噪声；对工作人员进行操作培训，严格按照操作规程使用各类机械设备，加强维护使设备处于良好的运转状态，避免因设备非正常运行产生的突发噪声；运输车辆经过村庄时禁止鸣笛。 污染物排放情况：根据兴隆县杰鸣商贸有限公司委托承德圣合环境检测有限公司于2020年9月4日-5日对现有工程进行验收检测，并出具了检测报告：（圣合(检)字WT2021-1668，根据2020年9月4日-5日的废气检测结果，统计如下： 表2-13 现有工程噪声检测情况统计表 检测点位 检测时段 检测时间 分析结果dB（A） 执行标准dB（A） 是否达标 厂界北1# 昼间 2021.9.4 56.9 60 达标 厂界西2# 55.4 60 达标 厂界南3# 55.3 60 达标 厂界东4# 55.4 60 达标 厂界北1# 夜间 2021.9.4 47.3 50 达标 厂界西2# 46.8 50 达标 厂界南3# 44.3 50 达标 厂界东4# 46.4 50 达标 厂界北1# 昼间 2021.9.5 55.3 60 达标 厂界西2# 56.0 60 达标 厂界南3# 56.0 60 达标 厂界东4# 56.3 60 达标 厂界北1# 夜间 2021.9.5 45.2 50 达标 厂界西2# 42.8 50 达标 厂界南3# 43.1 50 达标 厂界东4# 44.4 50 达标 经检测，企业东、南、西、北厂界昼间噪声值范围为55.3～56.9dB(A)、夜间噪声值范围为43.1～46.8dB(A)，厂界检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1中3类区标准。 4、固体废物 现有项目运营期主要固体废物为生产固废和生活垃圾。 采取的治理措施：生产固废主要为沉淀池底泥滤饼、废砖及废水泥制品残次品和除尘灰，其中压滤脱水过程会产生沉淀池底泥滤饼，沉淀池底泥滤饼回用于水稳搅拌站利用；废砖及废水泥制品残次品集中收集回用于生产；除尘系统产生的除尘灰回用于生产；项目运营产生废润滑油和废油桶属于HW08类危险废物。项目年产生废润滑油0.2t/a和废油桶0.05t/a，集中收集后在危险废物暂存间暂存，定期交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司最终处置。危险废物暂存间地面及墙裙铺设高分子防渗卷材，表面采用铺高强度混凝土垫层，表面涂环氧树脂防腐处理。生活垃圾采取集中收集，定期由当地垃圾清运系统处置。 固体废物处置情况：项目产生的固体废物均得到妥善处置，对区域环境影响不大。 四、现有项目现场情况 现场踏勘时，项目现场情况如下图所示： 图2-4 原料堆场防风抑尘网遮盖 图2-5 防风抑尘网 图2-6 大破破碎工序集气管道 图2-7 二破破碎工序集气管道 图2-8 破碎工序布袋除尘器和排气筒 图2-9 筛分工序集气管道 图2-10 封闭式生产车间和成品库 图2-11 封闭式生产车间和车间内部喷淋装置 图2-12 厂区设置洒水车和厂区硬化 图2-13 危废间内部和外部标识照片 图2-14 危废间全景和管理制度照片 五、主要环境问题 目前，现有工程存在的主要环境问题及拟采取的“以新带老”的治理措施情况，列表如下： 表3-3 厂区现有工程存在的主要环境问题及拟采取的“以新带老”污染治理情况一览表 序号 主要环境问题 “以新带老”措施/恢复工程 恢复目标 1 制砖工序搅拌机未上除尘 搅拌机入料口安装集气罩，废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理 减少无组织排放 综上，搅拌机无组织产生量为0.096t/a，现有工程整改后，通过采取安装集气罩，废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放，废气由无组织排放改为有组织排放，集气罩收集效率按为95%计，净化率按99.8%计，则有组织排放量为0.096t/a。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

|  | 环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。本评价引用《2020年承德市生态环境状况公报》（2021年5月 承德市生态环境局）中兴隆县环境空气常规现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见表3-1。 表3-1 2020年兴隆县环境空气质量监测结果表 年份 污染物名称 环境空气质量综合指数 PM10 PM2.5 SO2 CO O3 NO2 2020 年均值 4.05 63 32 16 2.0 171 26 标准（二级） / 70 35 60 4.0 160 40 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 区域环境空气质量现状评价表见下表3-2： 表3-2 区域环境空气质量现状评价表 年份 环境空气质量综合指数 PM10 PM2.5 SO2 CO O3 NO2 2020 现状浓度（µg/m3） 63 32 16 2.0 171 26 标准值（µg/m3） 70 35 60 4.0 160 40 占标率% 90 91.4 26.7 50 106.9 65 达标情况 达标 达标 达标 达标 不达标 达标 由上表可见，2020年兴隆县环境空气质量中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3、CO六项常规污染物监测结果中：O3第90百分位数日最大8小时平均浓度超标；PM10年平均质量浓度、PM2.5的年平均质量浓度、NO2、SO2的年平均质量浓度和CO的第95百分位数24小时平均浓度均达标，根据上述分析判定，项目所在区域为环境空气质量为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目区域环境空气环境质量现状，引用本项目周边5千米范围内近三年的现有检测数值，承德建龙特殊钢有限公司位于本项目选址东南侧873m，故本次引用的区域环境空气环境质量现状数据为承德建龙特殊钢有限公司环境质量现状监测数据。根据《承德建龙特殊钢有限公司环境质量现状监测项目》（圣合（检）字WT2020-0522）中的监测数据，监测结果如下表： 表3-3 环境空气质量TSP监测结果表 监测因子 检测点位 采样日期 污染物 标准值 （ug/m3） 是否达标 TSP/（ug/m³） TSP 24小时平均值 承德建龙特殊钢有限公司厂区外东北方向 2020.07.31 191 300 达标 2020.08.01 215 300 达标 2020.08.02 177 300 达标 2020.08.03 217 300 达标 2020.08.04 255 300 达标 2020.08.05 209 300 达标 2020.08.06 207 300 达标 根据上述监测结果，项目所在区域环境空气质量现状中的TSP24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求（2018年）。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域河流水体为柳河，按照河北省水利厅与省环保局联合下发的《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号）的要求，柳河属于III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本次评价引用《2020年承德市生态环境状况公报》（2021年5月 承德市生态环境保护局）中兴隆上游断面和26#大桥断面的监测数据来说明项目所在区域的地表水环境质量状况，质量结果见下表： 表3-4 2020年兴隆上游断面和26#大桥断面监测结果表 河流名称 断面名称 2019年 2020年 水质达标情况 2019年河流水质状况 2020年河流水质状况 柳河 兴隆上游 I II 达标 优 优 26#大桥 II II 达标 优 优 由上表可知，2020年，柳河流域总体水质状况为优，本项目上游最近断面为兴隆上游断面，水质类别年均为II类，下游最近断面为26#大桥断面，水质类别年均为II类。项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目选址位于兴隆县平安堡镇平安堡村，选址范围周边50米范围内无声环境保护目标，由现有工程验收检测报告（（圣合(检)字WT2021-1668）可知厂界昼间、夜间噪声均为达标排放。 4、生态环境质量现状 项目选址在产业园区内，位于兴隆县杰鸣商贸有限公司现有厂区占地范围内，未在产业园区外新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目危险废物暂存间防渗：采取地面铺设至少2mm厚的人工材料，防渗系数K≤10-10cm/s，沉淀池采取一般防渗：采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要保护目标 大气环境：厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区。 声环境：厂界50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：本项目无新增占地，周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 大气污染物排放标准 施工期颗粒物的排放标准执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值。具体标准限值详见下表。 表3-6大气污染物排放标准 类别 排放类型 污染因子 时期 标准 标准来源 废气 无组织排放 颗粒物 施工期 监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县PM10小时平均浓度差值≤80μg/m3 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值 运营期煤矸石破碎筛分产生的颗粒物有组织排放参照执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，制砖工序水泥筒仓冲料过程产生的颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值，制砖搅拌工序产生的有组织颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，执行具体标准值见下表： 表3-7 大气污染物排放标准 类别 污染物产生工序 污染物排放形式 污染物名称 标准值 备注 废气 煤矸石破碎筛分 有组织 颗粒物 30mg/m3 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值 制砖搅拌工序 有组织 颗粒物 10mg/m3 水泥工业大气污染物超低排放标（DB13/2167—2020 ）中表1大气污染物最高允许排放浓度 制砖水泥筒仓冲料 有组织 颗粒物 10mg/m3 厂界 无组织 颗粒物 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP） 1 h 浓度值的差值小于0.5mg/m3 水泥工业大气污染物超低排放标（DB13/2167—2020 ）中表2大气污染物无组织排放限值 噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值。具体标准值见下表： 表3-8 施工期噪声排放标准 类别 排放类型 标准限值 标准来源 噪声 等效连续A声级 昼间≤70B(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) （2）运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2018）中的3类区标准。具体标准值见下表： 表3-9 运营期噪声排放标准 类别 排放类型 标准限值 标准来源 噪声 等效连续A声级 昼间≤65B(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 3、 固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部2013年6月8日发布的第36号污染物控制标准修改单的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响保护措施： 1、大气环境影响防治措施： 施工期期间影响环境空气质量的主要污染物为扬尘，来源于多项粉尘无组织源：地面清理，建筑材料及建筑垃圾的装卸、堆存，建筑施工、后期场地清理以及运输车辆的出入等均产生扬尘。为有效控制施工期扬尘产生的影响，根据《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）中的相关要求，建设单位在施工期拟采取以下控制措施： （1）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （2）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； （3）对施工现场出入口、场地施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； （4）在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； （5）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； （6）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时营房采取防尘措施； （7）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中退房并采取密闭或者遮盖等防尘措施； （8）在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主体部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复。 在采取上述措施后，施工厂界扬尘实测值与同时段区域PM10小时浓度差值小于80ug/m³，符合《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1排放浓度限值要求，对周围保护目标大气环境影响较小。 2、水环境影响防治措施 本项目施工期的水污染来自施工过程产生的施工期工人生活污水、施工作业产生的施工废水以及下雨时冲刷浮土及建筑泥沙等产生的地表径流污水（主要污染物为SS）。 施工场地堆放的建筑材料可能受雨水冲刷产生的施工废水形成地面漫流，影响地下水质，故施工过程应设置专门的雨水通道和施工场地截流围堰，防止雨污水排入河道。施工污水利用沉淀池澄清后重复利用，禁止外排，沉淀池底部应砌筑防渗层或打抗渗砂浆，防渗系数≤1×10-7cm/s，悬浮物进行沉淀后回收利用。废水澄清后可用于建筑工地洒水抑尘。施工期工人生活污水产生量较少，水质简单，生活污水洒至施工场地用于降尘，不会对区域水环境产生影响。 3、声环境影响防治措施 在施工过程中，噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声。施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，为尽可能减少噪声对周边居民产生影响，采取以下降低噪声措施： （1）施工单位选用降低噪声设备和先进的工艺，保持设备处于良好的运转状态。施工中闲置设备及时关闭。对于动力机械设备进行经常检修，减少由于部件松动等原因引起的噪声； （2）仅在昼间施工，不在夜间（22:00~6:00）施工； （3）在需连续施工的特殊工段，应首先对周围单位做好协调工作，然后经有关部门批准，办理相应手续后，公告附近单位； （4）施工现场不安装混凝土搅拌站，从附近搅拌站购买混凝土； （5）对于运输材料、土石方等物料的车辆，施工单位应保持运输车辆技术性能良好、不见紧固、无刹车尖叫声等，加强管理，经过保护目标时运输车辆减速慢行、减少鸣笛，厂内运输车辆不在施工场地长时间行驶，以降低对周围声环境的影响。 （6）加强施工期环境监理，施工单位设专人负责施工机械的养护和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，定期对现场工作人员进行培训，每个工人严格按照规范施工各类机械设备，避免因故障产生突发噪声。 在采取上述措施后，可确保施工厂界噪声达标排放，对周围保护目标影响较小。 4、固体废物影响防治措施 施工期产生的固体废物主要为挖掘产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾集中分类收集至垃圾桶，定期送至环卫部门指定的垃圾收集点，建筑垃圾、废弃土石方及时清运，运至周边其他区域用于地面平整，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响和保护措施： 1、大气环境影响和保护措施 项目运行期生产的大气污染物主要为煤矸石生产线：煤矸石贮存产生的粉尘、破碎筛分产生的粉尘、成品堆存产生的粉尘，制砖生产线：配料粉尘、搅拌粉尘、水泥筒仓粉尘和运输扬尘等。 一、物料堆存 1、煤矸石堆存产生的粉尘 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，堆场的扬尘源排放量是堆积存放期间风蚀扬尘与装卸引起的扬尘的加和，计算公式如下： 式中：Wy——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m——每年料堆物料装卸总次数； GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，t； Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； AY——料堆表面积，m2。 a.堆场风蚀扬尘颗粒物排放量 堆场风蚀扬尘排放系数的计算公式如下所示： 式中：Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； ki——物料的粒度乘数，见表4-1； n——料堆每年受扰动的次数； Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，见表4-2； u*——摩擦风速，m/s； ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取4.8m/s； 风蚀过程产生的颗粒物粒度乘数 粒径 TSP 粒度乘数/无量纲 1.0 堆场操作扬尘控制措施的控制效率 控制措施 TSP控制效率 定期洒水 74% 摩擦风速的计算公式： u*=0.4u(z)/ln（z/z0）（z>z0） 式中：u(z)——地面风速，m/s； z——地面风速检测高度，m，取10m； z0——为地面粗糙度，m，郊区取值0.2； 经计算，地面风速（u(z)）大于13.01m/s时，才会产生风蚀潜势，根据2020年兴隆县气象资料，全年风速大于13.01m/s的天数为0天，最大风速的风蚀潜势总和为0；同时项目设置砂石料库储存尾矿砂和石子，物料位于封闭的库房内，受地面风速的影响更小，因此，更不易产尘。 因此，堆场风蚀扬尘颗粒物量为0。 b.装卸与运输颗粒物排放量 装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算公示如下： 式中：Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； u——地面平均风速，m/s，取1.67m/s； M——物料含水率，%，取6.9%； ki——物料的粒度乘数，见表4-3； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，见表4-4。 装卸过程产生的颗粒物粒度乘数 粒径 TSP 粒度乘数/无量纲 0.74 堆场操作扬尘控制措施的控制效率 控制措施 TSP控制效率 输送点位连续洒水操作 61% 经计算，堆场装卸扬尘中TSP排放系数为： Eh（TSP）=6.1×10-5kg/t； 料场年贮存物料量（煤矸石）500000t，颗粒物排放量为：500000×10-3×6.1×10-5=0.0305t/a。 c.堆场扬尘源中颗粒物总排放量 根据前述核算结果，料场（堆场、装卸和运输）颗粒物排放量为0.0305t/a。 2、砂子和石子堆存产生的粉尘 砂子和石子由车辆运输至封闭的原料库储存，由铲车放入料斗内，砂子和石子总量为20000t，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工过程给出的砂和砾石筛选、运输和搬运过程的排放因子为0.15kg/t，则无组织颗粒物产生量为3t/a， 按封闭厂房阻隔效率为80%计，原料仓为封闭空间，原料在装卸时洒水抑尘，粉尘通过自然沉降和厂房阻隔后无组织排放，原料卸料堆存过程洒水抑尘效率为75%，则粉尘的无组织排放量为0.15t/a，排放速率为0.0625kg/h。 3、成品贮存产生的粉尘 项目成品均由车辆运输至成品库内，封闭管理，洒水抑尘，成品总量为499955t/a。 贮存：参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于煤加工过程给出的煤炭卸料过程的排放因子为0.08kg/t，则无组织产生量为39.99t/a。成品库采取封闭措施，按封闭厂房阻隔效率为80%计，定期洒水抑尘，洒水抑尘效率按75%计，则无组织排放量为1.99t/a，排放速率为0.829kg/h。 二、煤矸石破碎生产线 （1）破碎、筛分产生的粉尘 项目在破碎、筛分过程中产生一定量的粉尘，在破碎机和筛分机入料口、出料口设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，经一根21m高的排气筒P1排放。此过程排放的大气污染物为颗粒物，有组织排放。 煤矸石通过铲车放入入料斗内，再由皮带输送机运至破碎机入料口，原料总量为500000t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于煤加工过程给出的煤炭破碎过程的排放因子为0.01kg/t，则粉尘产生量为5t/a，物料破碎后经皮带运输至滚筛内，入料总量为500000t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于煤加工过程给出的煤炭筛选过程的排放因子为0.08kg/t，则粉尘产生量为40t/a，则破碎筛分工序总产尘量为45t/a，产生速率为18.75kg/h。破碎产生的粉尘由集气罩收集后经1#布袋除尘器净化后经21m高排气筒P1排出，集气罩收集率按95%计，净化率按99.8%计，排放量为0.09t/a，排放速率为0.038kg/h，废气量为8000m3/h，排放浓度为4.75mg/m3，颗粒物有组织排放浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值。 破碎和筛分工序集气罩对粉尘的收集率按95%计，未收集的粉尘为产尘量的5%，破碎和筛分工序产生的粉尘量为45t/a，则未收集的无组织粉尘产生量为2.25t/a，未被集气罩收集的粉尘经车间内自由沉降和车间墙壁阻隔后无组织排放，项目车间的阻隔效率按80%计，则本项目产生的粉尘经车间无组织排放的量为0.45t/a，排放速率为0.187kg/h。 三、制砖生产线 （2）石子和砂子贮存产生的粉尘 原料石子和砂子均由装载机放入料斗内，在通过斗提机送入搅拌机内，原料总计20000t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工过程给出的砂和砾石贮存过程的排放因子为0.0006kg/t，则无组织产生量为0.012t/a，成品库采取封闭措施，按封闭厂房阻隔效率为80%计，定期洒水抑尘，洒水抑尘效率按75%计，则无组织排放量为0.0006t/a，排放速率为0.00025kg/h。 （3）搅拌产生的粉尘 石子和砂子通过斗提机运输至搅拌仓内，水泥通过泵送至搅拌仓内，加水进行搅拌，搅拌过程产生扬尘。参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》附录50-水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表，工业粉尘产生系数为5.75kg/t，搅拌机储存量为25000t/a，颗粒物的产生量为143.75t/a，搅拌产生的粉尘由集气罩收集后经2#布袋除尘器净化后经21m高排气筒P2排出，净化率按99.8%计，排放量为0.29t/a，排放速率为0.12kg/h，废气量为15000m3/h，排放浓度为8mg/m3，颗粒物排放浓度符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1中有组织排放限值要求。 （4）水泥筒仓产生的粉尘 项目设有筒仓座，筒仓顶部的呼吸口配带一套单机布袋除尘器，筒仓冲料时，由压缩空气将物料打入筒仓中，仓内正压，含尘气体经单机布袋除尘器净化后经仓顶3m高排气筒P3排出。根据《散装水泥车技术条件及性能试验方法》（QCT560-2010），水泥平均卸料速度≥1.2t/min，则单座100t的筒仓理想卸料时间为1.39h，但考虑到车辆加压及替换等因素，实际一般为2h。参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》附录50-水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产排污系数表，筒仓粉尘产生系数为2.09kg/t，工业废气量系数为460 m3/t。水泥筒仓总储存量为5000t/a，年充料时间为100h，颗粒物产生量为104.5t/a，产生速率为43.54kg/h，筒仓顶部配带一套单机布袋除尘器，按净化率99.8%计，颗粒物的排放量为0.021t/a，废气量为8000 m3/a，排放速率为0.0087kg/h，则颗粒物排放浓度为1.08mg/m3，符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1中有组织排放限值要求。 三、运输扬尘 项目运营期车辆运输产品及原料是会产生一定量的运输扬尘。扩建后，项目通过采取道路硬化、车辆减速慢行、物料遮盖、道路及时清扫、道路定期洒水、进出车辆清洗等措施抑制和减少运输扬尘的产生及排放，道路扬尘无组织排放。此过程排放的大气污染物为颗粒物。 项目运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，按下列经验公式计算： Qy=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，km/h； W——汽车载重量，吨/辆； P——路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； 项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，项目年运输原料及成品车次共约17166车次；平均车重按30t计，以20km/h的速度行驶，对道路路况以0.10kg/m2计，则经过核算，项目运输扬尘量为0.54t/a。通过厂区内道路地面硬化、车辆减速慢行、物料遮盖、道路及时清扫、道路定期洒水等措施，减少运输扬尘的产生，采取上述措施后，道路运输产生的扬尘可减少80%，则运输扬尘的年排放总量为0.11t/a。 本项目各产污工序大气污染物产生及排放情况详见下表： 表4-1 各工序污染物产生及排放情况表 生产线 产污环节 污染物种类 污染物产生量t/a 排放方式 污染物排放浓度mg/m3 污染物排放速率kg/h 排放量t/a 煤矸石生产线 成品堆存 颗粒物 39.99 无组织 / 0.829 1.99 筛分、破碎工序 颗粒物 45 有组织 4.75 0.038 0.09 无组织 / 0.187 0.45 制砖生产线 搅拌工序 颗粒物 143.75 有组织 8 0.12 0.29 水泥筒仓冲料 颗粒物 104.5 有组织 1.08 0.0087 0.021 物料堆存 煤矸石 颗粒物 0.117 无组织 / 0.0127 0.0305 砂子和石子 颗粒物 3 无组织 / 0.0625 0.15 / 车辆运输 颗粒物 0.54 无组织 / 0.04 0.11 （4）污染治理设施及排放口情况 ①污染治理设施 本项目破碎工序设置三台布袋除尘器，详细情况详见下表： 表4-2 项目大气污染物治理设施一览表 项目 治理设施编号 处理能力 治理工艺去除率 是否为可行技术 破碎工序布袋除尘器 TA001 8000m³/h 99.8% 是 搅拌工序布袋除尘器 TA002 15000m³/h 99.8% 是 水泥筒仓单机布袋除尘器 TA003 8000m³/h 99.8% 是 污染治理设施可行性论证： 项目原料破碎工序各产尘点产生的粉尘主要采用集气罩进行收集。项目破碎工序产尘点数量较少，集气罩采用钢质板材，集气罩设计、建设难度较低。集气罩的形式一般有上吸罩、侧吸罩和下吸罩三种形式，以上吸罩居多，应用较为广泛。上吸式集气罩内部保持负压状态，罩外空气经缝隙进入集气罩内部，集气罩缝隙处的空气流速远大于粉尘的逃逸速率，粉尘收集率一般能达到95%，收尘系统及收尘系统风机的整体投资在建设单位可接受的范围内。 项目采用布袋除尘器对含尘废气进行净化处理。布袋除尘器除尘效率高，漏气率低，占地少，操作稳定可靠，属于较为成熟的大气污染治理措施。 综上所述，项目采用的大气污染防治措施实用性强，效果明显，项目采用的大气污染防治措施可行。 ②排放口情况 项目共设置大气污染物排放口1个，各排放口基本情况详见下表： 表4-3 大气污染物排放口基本情况 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） E N 颗粒物 DA001 1#除尘器排气筒 117°35′1.58789″ 40°31′7.18222″ 573 21 0.8 6.56 20 2400 正常 0.038 DA002 2#除尘器排气筒 117°34′53.15825″ 40°31′4.42062″ 572 21 0.8 8.28 20 2400 正常 0.12 DA003 3#除尘器排气筒 117°34′52.49199″ 40°31′3.91851″ 574 3 0.6 11.67 20 2400 正常 0.0087 （5）检测要求 项目大气污染源监测要求详见下表： 表4-4 大气污染源监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 废气 厂界 颗粒物 每年一次 水泥工业大气污染物超低排放标（DB13/2167—2020 ）中表2大气污染物无组织排放限值 破碎筛分工序排气筒P1 颗粒物 每年一次 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值 搅拌工序排气筒P2 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值 水泥筒仓排气筒P3 （6）污染物排放达标分析 根据上述计算结果，本项目各工序粉尘有组织排放情况详见下表： 表4-5 各工序大气污染物有组织排放情况一览表 工序 污染物 排气筒 有组织排放参数 标准排放参数 是否达标 排放浓度/（mg/m³） 排放速率/（kg/h） 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 破碎筛分工序 颗粒物 P1 4.75 0.038 30 / 达标 搅拌工序 颗粒物 P2 8 0.12 10 / 达标 水泥筒仓 颗粒物 P3 1.08 0.0087 10 / 达标 由上表可知，项目破碎筛分工序有组织排放的颗粒物浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值要求；搅拌工序有组织排放的颗粒物和水泥筒仓冲料过程排放的颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值。 （7）无组织污染物排放达标分析 项目石子和砂子堆存转运过程产生少量的粉尘，粉尘产生量较少，经车间内自由沉降、车间墙壁阻隔、车间洒水抑尘后无组织排放；煤矸石露天堆放，四面设置高于堆放物高度的封闭的防风抑尘网，并采取喷淋抑尘措施防治扬尘污染。各生产线上产生的粉尘大部分被集气罩收集，少部分未被集气罩收集的粉尘经车间阻隔后无组织排放。车辆运输道路扬尘通过采取厂区内道路地面硬化、车辆减速慢行、物料遮盖、道路及时清扫、道路定期洒水等措施无组织排放。 项目无组织排放源及各源相对厂界的距离情况列表如下： 表4-6 项目无组织面源距厂界的最近距离一览表 污染源 距厂界最近距离（m） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 成品库 125 270 67 174 原料库 125 220 67 218 原料堆场 21 17 32 302 表4-7 项目成品库厂界达标情况一览表 污染源 污染因子 类型 距厂界最近距离（m） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 成品库 颗粒物 厂界落地浓度（mg/m3） 0.00304 0.00207 0.00266 0.00264 现有工程上风向参考点与监控点浓度差值（mg/m3） 0.35 0.35 0.35 0.35 现有工程和本项目叠加值（mg/m3） 0.35304 0.35207 0.35266 0.35264 现有工程上风向浓度值（mg/m3） 0.116 0.116 0.116 0.116 上风向参考点与监控点浓度差值（mg/m3） 0.23704 0.23607 0.23666 0.23664 排放标准（mg/m3） 0.5 0.5 0.5 0.5 达标情况 达标 达标 达标 达标 表4-8 项目原料库厂界达标情况一览表 污染源 污染因子 类型 距厂界最近距离（m） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 原料库 颗粒物 厂界落地浓度（mg/m3） 0.0447 0.0343 0.0392 0.0344 现有工程上风向参考点与监控点浓度差值（mg/m3） 0.35 0.35 0.35 0.35 现有工程和本项目叠加值（mg/m3） 0.3941 0.3843 0.3892 0.3844 现有工程上风向浓度值（mg/m3） 0.116 0.116 0.116 0.116 上风向参考点与监控点浓度差值（mg/m3） 0.2787 0.2683 0.2732 0.2684 排放标准（mg/m3） 0.5 0.5 0.5 0.5 达标情况 达标 达标 达标 达标 表4-9 项目原料堆场厂界达标情况一览表 污染源 污染因子 类型 距厂界最近距离（m） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 原料堆场 颗粒物 厂界落地浓度（mg/m3） 0.00159 0.00152 0.00179 0.00194 现有工程上风向参考点与监控点浓度差值最大值（mg/m3） 0.35 0.35 0.35 0.35 现有工程和本项目叠加值（mg/m3） 0.35159 0.35152 0.35179 0.35194 现有工程上风向浓度最大值（mg/m3） 0.116 0.116 0.116 0.116 上风向参考点与监控点浓度差值（mg/m3） 0.23559 0.23552 0.123579 0.23594 排放标准（mg/m3） 0.5 0.5 0.5 0.5 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表预测分析结果可知，本项目成品库房、原料库房和原料堆场颗粒物无组织排放监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 h浓度值的差值小于0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标（DB13/2167—2020）》中表2大气污染物无组织排放限值。 （8）大气环境影响评价结论 根据前文判定结果，项目所在区域O3第90百分位数日最大8小时平均浓度不达标，本项目位于环境空气质量不达标区。本项目运营期产生的污染物主要为颗粒物，不产生挥发性有机物和氮氧化物等臭氧前驱体，不会造成臭氧环境质量恶化，各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，项目的建设运行对区域大气环境质量影响较小。 2、地表水环境影响和保护措施 项目运营期废水主要为洗车废水，洗车废水产生量为54.4m3/d（16320m3/a），洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 本项目水污染物产生情况详见下表： 表4-10 废水产生情况一览表 产污环节 类别 污染物种类 污染物排放量 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 洗车 洗车废水 SS 16320m3/a / 沉淀池 84% 是 综上，项目洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；项目采取的水污染控制措施合理、有效，项目的生产运营期对地表水环境影响可接受。 声环境影响分析 本项目生产运行阶段主要噪声源为破碎机、皮带输送机等设备运行过程中产生的机械噪声以及运输车辆产生的交通噪声等，噪声源强为70~95dB（A），噪声源强见下表。 表4-11 主要噪声源一览表 序号 位置 污染源 数量 源强（dB（A）） 降噪措施 持续时间 1 生产车间 破碎机 1台 95 生产车间和现有原料仓均为封闭结构、采用低噪声设备、设备基础减振。 运营期内，每天8:00-15:00，共8h/d，2400h/a 2 生产车间 滚筛 1台 90 3 生产车间 皮带输送机 4台 75 4 现有原料厂房 斗提机 1台 70 5 现有原料厂房 搅拌机 1台 90 6 现有原料厂房 制砖机 1台 85 6 / 泵机 3 85 7 厂区道路 车辆 / 85 减速慢行、禁止鸣笛 达标情况分析 项目声环境影响预测使用石家庄环安科技有限公司的噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）2012标准版（版本3.2.1.20992）进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。 预测结果见下图： 图4-1 项目噪声预测图 项目四厂界噪声预测结果如下表所示： 表4-12 噪声预测值计算结果 点位 贡献值dB（A） 现有工程厂界噪声值dB（A） 叠加值dB（A） 标准值dB（A） 达标性 北厂界 54.31 56.9 58.8 昼间≤65 达标 南厂界 29.32 55.4 55.41 达标 西厂界 49.7 55.3 56.36 达标 东厂界 43.44 55.4 55.67 达标 由于企业夜间停产，根据上表计算结果可知，项目四厂界噪声昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，声环境影响程度较轻。 （2）监测要求 项目噪声源监测要求详见下表： 表4-13 项目噪声源监测要求一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 噪声 四厂界外1m处 Leq 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求 4、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为沉淀池底泥、不合格产品（废砖）、设备维护产生的废润滑油和废油桶、布袋除尘器除尘灰等。危险废物依托于现有工程危险废物暂存间。 项目运营期固体废物产生情况详见下表： 表4-14 固体废物产生情况一览表 产生环节 名称 属性 编码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量 贮存方式 处置方式及去向 利用或处置量 废气治理 除尘灰 一般工业固体废物 302-999-66 颗粒物 固态 / 14.633t/a 袋装 除尘灰集中收集后，回用于生产 14.633t/a 制砖生产线 不合格产品 一般工业固体废物 900-999-99 颗粒物 固态 / 500t/a 生产车间堆存 回用于制砖工序 500t/a 车辆冲洗 沉淀底泥 一般工业固体废物 900-999-61 SS 固态 地表水及地下水污染 0.8t/a 沉淀池贮泥斗贮存 沉淀池底泥经压滤后回用于现有工程水稳搅拌站利用。 0.8t/a 设备维护 废润滑油 危险废物 900-214-08 废矿物油 液态 毒性，易燃性 0.03t/a 于危废间内暂存 集中收集至危废间内，定期交由有资质单位处置 0.03t/a 废油桶 危险废物 900-249-08 废矿物油 固态 0.01t/a 0.01t/a （1）依托现有工程危险废物暂存间可行性分析 现有工程危险废物暂存间位于厂区东北侧，面积25m2，贮存能力为0.9t，现有工程危险废物废润滑油和废油桶产生量总计为0.25t/a，本项目危险废物产生量为废润滑油0.03t，废油桶0.01t，产生量较少，定期交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司进行处理，具有可依托性。 （2）危险废物运输过程的环境影响分析 项目危险废物运输由建设单位委托唐山浩昌杰环保科技发展有限公司进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 （2）危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 一般工业固废储存场所建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-220）。 危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。 （3）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他纺织污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 5、地下水和土壤 本项目无废水排放，为防止项目运行对地下水和土壤产生影响，项目厂区内应做好分区防渗工作。 （1）危险废物贮存间防渗 危险废物贮存间能够达到防风、防雨、防渗、防晒要求，地面铺设至少2mm厚的人工材料，防渗系数K≤10-10cm/s。 （2）一般防渗 沉淀池采取一般防渗，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 （3）简单防渗区 其他区域（简单防渗）采取运输道路进行地面硬化，其余裸露地面进行绿化处理措施。 6、生态环境影响分析 项目选址位于现有厂区范围内，不新增占地，不新增生态环境影响。制砖生产线利用现有原料厂房，主要的工程建设内容是破碎生产线车间、成品库、原料库等，项目的建设本身产生的生态环境影响较小。 7、环境风险分析 （1）风险源 本项目涉及环境风险的物质主要为设备维护过程产生的废润滑油，贮存于厂区危险废物贮存间内。 （2）影响途径 废润滑油中含有致癌，致突变，致变形物质及废酸，重金属等物质，对人体危害极大，其中有机化合物如芳香族类很多对身体有毒害作用，这些物质不但会停留在肺，还会进入血液运行全身，会干扰人的造血系统。神经系统等等，导致血液病，重金属如铅镉等很难排除体外，严重影响神经系统。 ①泄露事故引发的次生污染 本项目废润滑油和废润滑油桶贮存于危险废物暂存间内，可能因为容器损坏，防渗层破裂、管理疏忽等原因导致泄漏，可能造成地下水、河流及土壤污染。 ②火灾事故引发的次生污染 泄漏的废润滑油遇明火、高热可能引起火灾燃烧，发生火灾、爆炸危害事故，进而引发的次生污染物的排放，造成的次生环境污染事故，产生的污染物主要为燃烧烟气和消防废水，将造成区域大气、地表水环境污染。 （3）环境风险防范措施及应急要求 废润滑油和废润滑油桶贮存于危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。 项目润滑油发生泄露遗撒事故时，短时间内溢流将存于危险废物贮存间内，长时间未发现时才溢流到危险废物贮存间外，短时间不会对环境造成污染，及时收集废润滑油，用吸附物质围堵，采用专门的收集装置进行收集，交由资质单位处置。 提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 （4）环境风险分析结论 建设单位在加强厂区风险管理、制定事故应急预案的基础上，事故发生概率较低。基于完善风险防范措施和应急预案的前提下，本项目环境风险水平可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001破碎筛分工序 | 颗粒物 | 破碎、筛分工序产生的粉尘由集气罩收集，经1#布袋除尘器净化后经一根21m的排气筒P1有组织排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值 |
|  | DA002搅拌工序 | 颗粒物 | 搅拌工序产生的粉尘由集气罩收集，经2#布袋除尘器净化后经一根21m的排气筒P1有组织排放 | 水泥工业大气污染物超低排放标（DB13/2167—2020 ）中表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | DA003水泥筒仓冲料 | 颗粒物 | 水泥筒仓冲料过程中产生的粉尘经筒仓顶部的单机布袋除尘器处理后经P3排气筒有组织排放 |  |
|  | 成品库 | 颗粒物 | 车间封闭，洒水抑尘 | 水泥工业大气污染物超低排放标（DB13/2167—2020 ）中表2大气污染物无组织排放限值 |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 车间封闭，洒水抑尘 |  |
|  | 原料堆场 | 颗粒物 | 四面设置高于堆放物高度的封闭的防风抑尘网，并采取喷淋抑尘措施防治扬尘污染。 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 道路硬化、及时清扫、定期洒水、设置车辆冲洗装置，进出车辆冲洗 |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗 | 洗车废水 | 洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车工序，不外排 | / |
|  | 养护 | 养护废水 | 养护废水全部蒸发，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | A声级 | 设备基础减震，车间封闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求 |
|  | 运输车辆 | A声级 | 车辆减速慢行，禁止鸣笛 |  |
| 固体废物 | 废油桶和废润滑油集中收集至危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置； 不合格产品（废砖）集中收集后，返回生产工序； 沉淀池底泥经压滤后回用于现有工程水稳搅拌站利用； 除尘器除尘灰集中收集后回用于生产。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物贮存间能够达到防风、防雨、防渗、防晒要求，地面铺设至少2mm厚的人工材料，防渗系数K≤10-10cm/s。 沉淀池采取一般防渗，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 其他区域（简单防渗）采取一般地面硬化处理措施。 |
| 生态保护措施 | 项目选址位于现有厂区范围内，不新增占地，不新增生态环境影响。生产车间利用现有成品库，主要的工程建设内容是破碎生产线等，项目的建设本身产生的生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | 废润滑油和废润滑油桶贮存于危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。 项目润滑油发生泄露遗撒事故时，短时间内溢流将存于危险废物贮存间内，长时间未发现时才溢流到危险废物贮存间外，短时间不会对环境造成污染，及时收集废润滑油，用吸附物质围堵，采用专门的收集装置进行收集，交由资质单位处置。 提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

结论： 本项目在采取各项有效污染防治措施后，各类污染物均可实现达标排放，对区域环境质量影响较轻，从环境保护的角度分析，项目具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.578t/a |  |  | 3.1315t/a | -0.096t/a | 3.6135t/a | +3.0355t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 39.6t/a |  |  | 278.03t/a |  | 317.63t/a | +1278.03t/a |
|  | 不合格产品（废砖） | 10t/a |  |  | 500t/a | -10t/a | 500t/a | +500t/a |
|  | 沉淀底泥 | 12 |  |  | 0.8t/a |  | 12.8t/a | +0.8t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.2t/a |  |  | 0.03t/a |  | 0.23t/a | +0.03t/a |
|  | 废润滑油桶 | 0.05t/a |  |  | 0.01t/a |  | 0.06t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面布置图

# Text boxes

项目选址

生态保护红线

废气走向

废气走向

布袋除尘器

排气筒